## Slide 1: Problem sterowania i stabilizacji odwróconego wahadła na wózku
Prezentacja zaliczeniowa z przedmiotu
„Laboratorium Problemowe 1”
Tomasz Molęda, Jakub Poręba, AiR, IV rok, spec. ISZ
Prowadzący: dr hab. inż. Adam Piłat
Kraków, 2021
www.agh.edu.pl

## Slide 2: Agenda
Wstęp
Model matematyczny
Identyfikacja i model symulacyjny
Problem stabilizacji – regulatory PID
Eksperymenty na modelu rzeczywistym
Podsumowanie
Pytania
www.agh.edu.pl

## Slide 3: Wstęp
W ramach laboratorium rozważany był problem stabilizacji w górnym położeniu wahadła fizycznego zamocowanego do wózka.
Celem sterowania było utrzymanie wahadła w górze przy jednoczesnej kontroli położenia samego wózka.
Przeprowadzono identyfikację układu, utworzono model matematyczny i symulacyjny.
Sterowanie oparto o układ dwóch równoległych regulatorów PID.
www.agh.edu.pl

## Slide 4: Model matematyczny
Układ wahadła i wózka można przedstawić za pomocą dwóch równań drugiego rzędu:
gdzie:
- położenie wózka - kąt wychylenia wahadła - siła przyłożona do wahadła, pochodząca od silnika - współczynnik tarcia kinetycznego wózka
Pozostałe symbole to zmierzone parametry modelu, które zostały zamieszczone w sprawozdaniu.
www.agh.edu.pl

## Slide 5: Model matematyczny
Na potrzeby uproszczenia sterowania, w pobliżu punktu pracy, tj. (położenie górne wahadła), przeprowadzona została linearyzacja modelu. Wówczas:
Układ równań można zatem uprościć do następującej postaci:
co po wprowadzeniu wektora stanu:
pozwala utworzyć równania stanu o następujących macierzach:
www.agh.edu.pl

## Slide 6: Identyfikacja i model symulacyjny
W celach dokładnej identyfikacji parametrów modelu rzeczywistego wykonano szereg eksperymentów.
Podstawą było ustalenie i pomiar masy i wymiarów poszczególnych elementów oraz ich rozmieszczenia w układzie.
www.agh.edu.pl

## Slide 7: Identyfikacja i model symulacyjny
W celach ustalenia okresu drgań dokonano eksperymentów przy wyłączonym napędzie układu.
Pomiary wykonano dla wielu okresów (aż do wytłumienia drgań), rozpoczynając eksperyment zarówno od wysokiego jak i niskiego położenia wahadła, przy zablokowanym jak i swobodnym ruchu wózka.
Przykładowo dla niskiej pozycji początkowej i ruchu swobodnego wózka uśredniony okres drgań wyniósł .
www.agh.edu.pl

## Slide 8: Identyfikacja i model symulacyjny
Dla porównania warto zaprezentować wykres kąta wychylenia wahadła w czasie dla wysokiego położenia początkowego. Okres drgań dla wysokich wychyleń wyniósł , a dla niskich jak poprzednio
www.agh.edu.pl

## Slide 9: Identyfikacja i model symulacyjny
Analogiczne eksperymenty przeprowadzono w celu identyfikacji sił oporu działających na wózek w czasie ruchu.
Wózek, przy wyłączonym napędzie, został pchnięty, a na podstawie wykresu prędkości określona została wypadkowa siła oporu ruchu.
www.agh.edu.pl

## Slide 10: Identyfikacja i model symulacyjny
www.agh.edu.pl

## Slide 11: Identyfikacja i model symulacyjny
Model symulacyjny charakteryzuje się nieco dłuższym okresem drgań, wynoszącym średnio około .
Czas tłumienia drgań był dłuższy o około 10% względem modelu rzeczywistego, zarówno dla niskich jak i wysokich położeń początkowych.
Finalnie, po dostrojeniu współczynników zebranych i obliczonych eksperymentalnie, uznano model symulacyjny za wystarczająco dobrze odzwierciedlający układ rzeczywisty.
www.agh.edu.pl

## Slide 12: Problem stabilizacji – regulatory PID
Zastosowany został układ dwóch równoległych regulatorów, z których regulator pozycji działa jako zakłócenie sygnału wyjściowego regulatora kąta.
www.agh.edu.pl

## Slide 13: Problem stabilizacji – regulatory PID
TODO: screen regulatora, wspomnieć o metodzie doboru współczynników (MATLAB Control Design + dostrajanie ręczne w czasie eksperymentów).
www.agh.edu.pl

## Slide 14: Eksperymenty na modelu rzeczywistym
TODO: wykresy sterowania dla modelu symulacyjnego i dla modelu rzeczywistego – start z wychylenia początkowego, pchnięcia, zakłócenia „deltą Diraca”, dynamika regulatora dla układu rzeczywistego
www.agh.edu.pl

## Slide 15: Podsumowanie
W ramach zajęć utworzono poprawnie działające rozwiązanie pozwalające stabilizować położenie wahadła na wózku w pozycji górnej przy wykorzystaniu napędu poruszającego wózek.
W czasie identyfikacji zaobserwowano skokowe zmiany wartości sił oporu ruchu wózka, których nie udało się wyjaśnić
Przeprowadzone eksperymenty końcowe pozwalają uznać wykresy dla modelu rzeczywistego i symulacyjnego za podobne. Różnice wynikają z niedokładnego odwzorowania układu rzeczywistego oraz z dyskretyzacji i kwantyzacji sygnałów pochodzących z enkoderów i wysyłanych na silnik napędzający.
www.agh.edu.pl

## Slide 16: Pytania
Dziękujemy za uwagę.
www.agh.edu.pl

## Slide 17: Literatura
TODO: jakaś literatura.
Modele i układy tworzone były z wykorzystaniem pakietu MATLAB Simulink.
www.agh.edu.pl